医用降温毯招标参数

- 整机通过电磁兼容（EMC）检测，须提供检验报告；

- 全身体表降温面积达40%：一台主机可提供头毯，躯干毯，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，显著提高热交换效率；

3、安全要求：符合国际标准<<IEC 60601-1:2005 医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求>> ；

4、TPU材质毯面，低温柔韧性好，耐臭氧消毒，头毯具有成人型，儿童型，新生儿型三种大小，可根据患者头型任意调节。

5、采用进口控温系统，水温控制范围：在环境温度10(C ( 30(C条件下，水箱的温度在3(C ( 20(C的范围内可调；调节精准精度为( 0.1(C；同时可以升温，升到40℃。

6、体温设定：体温设定范围30 ( 38.5(C ，调节精准度 ( 0.1(C

7、降温速率：在环境温度23(C条件下，每下降1(C＜60秒 ；

8、采用压缩机制冷方式，制冷量2120 W；

9、降温毯主机具有下列功能：

a)水温值设定：实时监测有数字显示；

b)人体温度值设定：实时监测有数字显示；

c)水箱具备水位传感器：实时监测是否缺水；

d)工作状态有指示灯及字符显示；

e)体温传感器故障：有字符及声响提示；

10、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟75升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换；

11、水路连接采用双重防漏快速插头，插拔方便，接驳可靠；

12、毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3 (C；

13、水泵采用进口品牌，水泵抽水量75/分钟

14、噪声：降温毯主机运转平稳，其整机噪声＜58 dB；

15、密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象；

16、控制界面单键操作，简单明了；参数记忆功能保证使用相同参数时，通电即用。

17、三种报警功能：缺水、传感器插头脱离，管路阻塞报警，以声光显示。